### Ausschreibungstext

WindowMaster RWA-Kompaktzentrale WSC 308 01

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:		Elektromotorisch betätigte Rauch- und Wärmeabzugszentrale WSC 308 01

Pos.	Menge	RWA-Kleinzentrale 24V/DC Typ WSC 308 01 in

Microcontrollertechnik, vorbereitet zur Ansteuerung

von WindowMaster Antrieben.

12 Monate Produktgarantie des Herstellers

Funktionsmerkmale:

- 	Ausführung gemäß Stand der Technik

-  	Steuerung Rauchabzug kombiniert mit Lüftung

in 1 Gruppe RWA und 1 Linie Lüftung

-	eingebaute Notstromversorgung für 72h

- 	Ausführung im Auf-Putz-Gehäuse,

komplett mit Schloß

-	Leitungsüberwachung RWA-Funktion

-	Störungsanzeige über Diagnoselampen

-	Störungsmeldung auch programmierbar

als RWA-Auslösung!

-	Alarmauslösung bei Temperatur innerhalb

der Zentrale größer 72°C

-	Farbe: RAL 7032

-	Schutzart IP 54

-	Lieferumfang: anschlussfertig, komplett mit Akkus

-	Sicherheits-Schließzylinder separat bestellen!

Anschlußmöglichkeiten:

-	Sicherheitsantriebe mit Endschalter oder

elektronischer Lastabschaltung

-	Auslösung durch BMA über pot.-freien Kontakt

-	Wind-/Regenmelder mit pot.-freiem Kontakt

-	15 Stück Lüftungstaster mit Anzeige oder beliebig viele Taster ohne Anzeige

-	15 Stück autom. Melder Typ  WSA 300 oder WSA 310

-	6 Stück RWA-Hauptbedienstellen Typ WSK 320 u. WSK 321

15 Stück RWA-Nebenbedienstellen Typ WSK 330

Strombelastung der Antriebe max. 8A

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WSC 308 01

Einzelpreis: € ....................	Gesamtpreis: € ......................